TS-I-400/73/2012

ZAKRES PRAC

Dostawa i montaż instalacji do ciągłego pomiaru on-line zawartości chloru wolnego w wodzie uzdatnionej okresowo dezynfekowanej podchlorynem sodu lub Jasolem Solid.

Zakres pomiarowy: 0 - 10 [mg/l Cl₂],

Dopuszczalne ciśnienie do 10 bar,

Wyjście analogowe 4 ÷ 20 mA,

Montaż instalacji w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Stargardzie Szczecińskim:

- stacja pomiarowa – hala pomp stacji wodociągowej;

- urządzenia dozujące – budynek chlorowni,

- punkt dozowania – przyłącze do rurociągu przesyłowego DN800 łączącego zbiorniki retencyjne ze studnią zbiorczą.