Znak sprawy: EZ-GT15-18/2019

Formularz ofertowy

Dostawa radarowych systemów pomiaru cieczy w ilości 4 szt.

(nazwa rodzaju zamówienia)

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Okrzei 6

73-110 Stargard,  NIP: 854-001-15-20

II. Opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż oraz wpięcie do istniejącego systemu sterownia i regulacji fabrycznie nowych radarowych przetworników do bezkontaktowego pomiaru poziomu osadu poziomu osadu, które umożliwiają pomiar przy zewnętrznym montażu (poza zbiornikami).

W ramach zadania zostaną dostarczone przetworniki pomiarowe do pomiaru poziomu cieczy metodą radarową (mikrofalową), umożliwiające pomiar poziomu cieczy przy montażu nad kopułą zbiorników (montaż poza zbiornikiem). Przetworniki muszą spełniać poniższe wymagania techniczne:

- dokładność pomiarowa: ±2 mm

- wyjście 4..20 mA HART

- konfiguracja radaru możliwa poprzez Bluetooth® (połączenie szyfrowane)

- parametryzacja radaru za pomocą darmowej aplikacji dostępnej na Android® oraz IOS®

- częstotliwość pracy: 26 GHz

- zakres pomiarowy do 10 m

- czas odpowiedzi t90<3 s

- temperatura pracy od -40°C do +80°C

- praca w ciśnieniu od -1 do 3 bar

- stopień ochrony: IP66/68 (NEMA4x/6P)

- materiał czujnika i korpusu: PVDF

- przyłącze procesowe gwintowe lub kołnierzowe (w zależności od miejsca montażu)

- zintegrowany przewód podłączeniowy,

- funkcja 32-punktowej linearyzacji (przeliczenie poziom na przepływ lub poziom na objętość).

Prace montażowe

W ramach zamówienia Wykonawca wykona:

- Demontaż istniejących urządzeń. Aktualnie zamontowane są przetworniki serii ProsonicM model FMU41 produkcji Endress+Hauser. Zdemontowane elementy zostaną zdeponowane w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- Montaż nowych urządzeń. Przetworniki należy zamontować z wykorzystaniem fabrycznych elementów montażowych ze stali nierdzewnej,

- Należy wykonać i dostarczyć wsporniki montażowe umożliwiające stabilne i trwałe zamocowanie urządzeń powyżej kopuły zbiorników. Uchwyty muszą być wykonane ze stali nierdzewnej,

- Podłączenie urządzeń do systemu sterowanie i wizualizacji z zachowaniem ciągłości pracy obiektu.

Wykonanie usług pozostałych

Usługi pozostałe niezbędne do wykonania przez Wykonawcę:

- uruchomienie i kalibracja układów pomiarowych,

- zmiany w istniejącym oprogramowaniu sterowników PLC firmy LG polegające na wprowadzeniu nowych punktów pomiarowych do systemu sterownia i wizualizacji oraz wyłączeniu sygnałów z usuniętych przetworników. Zamawiający jest w posiadaniu źródeł oprogramowania, niemniej jednak w ostatnich latach następowały modyfikacje w systemie sterowania. Aktualna wersja oprogramowania jest w posiadaniu wykonawcy systemu sterowania, tj. w firmie MERCOMP Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.

- szkolenie pracowników oczyszczalni ścieków w zakresie obsługi i eksploatacji urządzeń,

Wszystkie materiały (urządzenia i aparatura) użyte do realizacji przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z normami, świadectwami zgodności i muszą być fabrycznie nowe. Prace należy wykonać pod względem jakości zgodnie z aktualnymi osiągnięciami wiedzy i techniki, normami, a także zasadami zarządzania jakością i dbałością o środowisko wynikającymi z norm.

- termin wykonania zamówienia: październik 2019 r.

- warunki płatności: przelewem 30 dni od daty otrzymania faktury

III. Forma złożenia oferty:

Ofertę na formularzu ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 27 września 2019  godzina 10:00 w formie*:

- Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: j.w, lub

- W wersji elektronicznej na e-mail:oferty@mpgk.stargard.pl

IV. Nazwa i adres Wykonawcy;

………………………………………………..……………………………

……………………………………………..………………………………

…………………………………………..…………………………………

Tel. kontaktowy  …………….….…….…..  fax. ………………………….., e-mail:………………………………………….

Oświadczam, że jesteśmy płatnikiem podatku VAT, posiadamy  NIP: ……………………….

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena netto | Podatek VAT | Cena brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dostawa, montaż oraz wpięcie do systemu sterowania przetworników do bezkontaktowego pomiaru poziomu osadu | 4 szt. |  |  |  |  |

Łączna wartość oferty:

Wartość  ofertowa brutto…………………..zł (słownie………………………….……………………………………….……………..)

Zobowiązania Wykonawcy:

- Podstawą wystawienia faktury jest pozytywny odbiór końcowy przedmiotu zamówienia protokołem odbioru podpisanym  przez upoważnionego  pracownika Zamawiającego.

Osoba upoważniona do kontaktowania się z Zamawiającym: ……………………………………….……… tel. ………………

### …………………………………………                                                .........................................................

### Pieczęć firmowa Oferenta 		                                                (podpisy składających oświadczenia

z pieczątkami imiennymi )